江苏师范大学科文学院

多媒体教学设备及安装

（项目编号：S2015004）

谈 判 文 件

江苏师范大学科文学院集中采购中心

二〇一五年七月

第一部分  谈判供应商须知

一、总则

1．本谈判采购文件仅适用于江苏师范大学科文学院组织的谈判采购活动。

2．凡符合资质要求的公司均可参与。

3．无论结果如何，参加谈判公司自行承担因此所产生的全部费用。

4．本次谈判采购活动及由本次采购活动产生的合同受国家法律制约和保护。

5．凡参与此采购项目的谈判方，除谈判方有特别说明外，均视为接受并遵守本谈判采购文件。

6．本次采购活动细则由科文学院集中采购中心负责解释。

二、竞争性谈判工作程序

1．发布谈判采购公告；

2．谈判供应商获取谈判采购文件；

3．谈判供应商咨询了解本项目基本情况，制作谈判响应文件；

4．采购方接受谈判响应文件，同时收取相关费用、保证金；

5．竞争谈判；

6．确定成交商，等额退还未成交方的谈判保证金；

7．签署供货合同，执行合同。

三、对谈判供应商的要求

谈判供应商除具备公告中的资质要求外，还应满足下列要求：

1．必须为独立法人；

2．必须具有《中华人民共和国消费者权益保护法》所规定的售后服务的能力。成交方必须派出技术人员提供现场服务及有关技术培训；

3．提供的设备必须附有原始生产厂家的质保书及产品合格证，如提供假冒伪劣产品，采购方将根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定要求赔偿。

四、谈判响应文件的要求

1．谈判响应文件的构成：

（1）竞争性谈判响应声明函；

（2）谈判报价明细表：自做报价表，注明型号、规格、技术指标，详细的交货清单；特殊工具及备件清单。如所投产品指标与谈判文件要求有偏离的必须在响应文件中注明。

（3）相关服务：文件中务必明确最快完工时间、产品技术服务和售后服务的内容及措施；

（4）响应文件附件：由谈判供应商根据各自情况自行编制，规格幅面与正文一致，主要内容包括：产品组成系统说明，产品主要技术性能和结构的详细描述；提供必要的数据、产品制造、安装、验收的执行标准；

（5）参加谈判供应商资质证明文件：单位简介（包括组织机构、人员、经营规模、经营特色、对企业员工的业务培训情况、经营场地使用性质、主要负责人简历介绍等）；企业法人营业执照复印件；税务登记证明复印件；组织机构代码证；同类产品近三年主要经营业绩等背景资料复印件，所有复印件均需加盖相应的有效印章，经营业绩须按附表一的表格形式填写（见下）；如供应商提供虚假的资质证明文件，一经查实，将以无效谈判文件处理并处以一定的经济处罚。

附表一：近三年经营业绩清单：

| 序号 | 使用单位 | 产品型号 | 数量 | 金额 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（6）货物证明文件：产品授权证书及代理证书（证明谈判供应商提供的货物及其伴随服务是合格的货物和服务且符合采购文件规定）。

2．谈判响应文件的份数、签署和封装

（1）谈判响应文件份数为正本一份，副本四份，须各自装订成册。每套谈判响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准；

（2）谈判响应文件的正本和所有的副本均需打印，由法人或授权代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在响应该文件中；

（3）谈判响应文件的正本和所有的副本一并装入密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与谈判供应商一致的有效印章，否则视为无效；密封袋上应注明谈判供应商名称、联系人及联系电话。

3．谈判响应文件的样式

谈判供应商应严格按照第四项要求的内容及顺序编写、装订谈判响应文件；4．一经交给，无论是否成交，其谈判响应文件恕不退还。

五、谈判报价及谈判范围

1．货物谈判价格，应报货物递送到谈判文件规定的实际交货地（买方指定校园内相关教室）的价格，应包括运保费、税费、材料费、装卸费、安装调试费、施工费等。

2．谈判专家组在确定时，对方案、配置可作必要调整，谈判工作小组审定后可予以执行。

六、谈判日期

谈判供应商应按照本次谈判采购公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行谈判，逾期不予受理。

七、谈判、评审

1．采购人按照本次采购公告中的日程安排，在规定的谈判时间在指定地点召开谈判前会，谈判供应商的法定代表人或授权代表须准时参加；

2．谈判小组只对确定为实质上响应谈判文件要求的响应文件进行评价和比较。

3．学院监事对谈判全过程进行监督；

4．谈判结束后，采购人将公布最终结果，并向成交单位发成交通知书；

5．谈判小组将视谈判情况决定由一家或多家中标；

6．对未成交单位，采购人可不作解释。

八、谈判保证金

1．谈判供应商在参加谈判时，须向采购人交纳谈判保证金，具体金额详见采购公告；

2．谈判保证金仅限于用现金形式支付；

3．结果公布后，未成交的公司所缴纳的保证金即时等额退还；成交的公司所缴纳的保证金自动转为合同履约保证金，在合同执行完毕后等额无息退还，如成交方拒绝遵守采购文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同，或虽签署供货合同但不予履行，则此款作为违约金不予退还。

九、签订合同

1．在合同签订之前，采购人有权对成交方的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现成交公司提供的材料虚假或对响应文件所要说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购人有权取消其签约资格，没收其保证金，并另行评定成交者（在采购有效期内）；

2．成交供应商收到成交通知书后应严格按照通知书要求的时间和地点与需方代表签订合同；

3．签订合同书应以采购文件和谈判响应文件承诺为依据。

十、合同主要条款及付款方式

1．采购方与成交方按合同共同进行验收；

2．付款方式：验收合格后支付合同总额的90%，如无质量与售后服务等方面问题，余款半年内一次性付清。如未能达到合同要求，采购方有权退货并要求成交方赔偿损失。

第二部分   采购项目的技术规格、要求和数量（项目需求书）

因教学需要，我院需对多媒体教学设备及安装进行谈判采购。现将需求及相关事项明确如下，欢迎各企业或代理商积极投标（参数描述为基本要求，欢迎供应商投报高于建议配置但性价比更优的产品）。

一、需求数量

| 项目 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求信息 | 投影机1 | 6 | 台 |  |  |  |
|  | 投影机2 | 4 | 台 |  |  |  |
|  | 投影机3 | 2 | 台 |  |  |  |
|  | 中控系统 | 12 | 套 |  |  |  |
|  | 多媒体讲台 | 12 | 套 |  |  |  |
|  | 移频功放1 | 10 | 套 |  |  |  |
|  | 移频功放2 | 2 | 套 |  |  |  |
|  | 音箱1 | 6 | 对 |  |  |  |
|  | 音箱2 | 4 | 对 |  |  | 阶梯教室每口2对 |
|  | 话筒 | 12 | 个 |  |  |  |
|  | 电动幕布 | 10 | 套 |  |  |  |
|  | 投影机吊架 | 12 | 个 |  |  |  |
|  | 系统集成 | 12 | 项 |  |  |  |

二、主要技术参数及要求

1．科文学院南校区6口多媒体教室（南219、南319、南419、中211、中311、中411）需求设备及详细参数情况如下：

| 项目 | 主要技术参数及要求 |
| --- | --- |
| 品牌及型号 | 各设备品牌型号由供应商提供 |
| 投影机1 | 亮度高达3500流明 & 对比度 15000 ：1 DLP技术 BrilliantColorTM II技术 采用六段式色轮实现完美色彩 具有HDMI1.4接口，支持Full 3D格式投影 内置2W扬声器，具有立体声输入 内置多种Gamma模式，搭配不同环境使用 支持电源侦测直接开机功能 Projector ID结合RS-232接口，可简单实现远程控制和集中管理 内建Kensington锁扣和安全栓，确保安全 可直接连接3D蓝光机盒的常用的3D设备实现立体投影 合格证、说明书、驱动程序、保修卡等相关资料齐全 具有厂家授权，整机质保3年、灯泡质保一年 |
| 中控系统 | 智能联动，一键开关机 支持当前主流22寸液晶显示器 内置数百款投影机控制码，通过按键选择投影机代码并在面板4位数码管显示选择状态，内置时钟计时芯片 后置4路USB，其中1路电子白板、触摸一体机专用USB输入口，可随PC、笔记本信号同步自动切换 前面板具有笔记本、2路USB、3.5音频口、4位数码管时钟显示状态、红外学习模块 内置高清VGA长线放大电路，有效改善线路过长引起的重影 面板64级电子音量调节，数码管显示音量值 内置VGA 3×2切换器，音频3×1切换器 1路话筒输入，内置话筒混音放大器 强弱电分离，15V供电电源 强弱电分离设计，外置电源盒接口：2路强电（1路幕布升降）电脑开关，可以扩展2路I/O接 口 制造商通过3C，ISO9001，ISO14001认证 |
| 多媒体讲台 | 外形规格：长1400mm*宽730mm*高1000mm 金属厚度大于1.5mm；盖门要求采取左右推拉方式；选用行程开关；全金属封闭防盗；一锁开启。根据教室具体情况，要加装底座，以调整讲台高度。 |
| 移频功放1 | 两组音源输入，两路话筒输入。一组前置录音输出及A、B组功率输出。本机设置反馈、混响功能。话筒、线路的音量，音调实现独立调节，带话筒中控接口。话筒插口自带+6V幻像直流电源。采用功率放大器过载保护装置电路、功率放大器短路保护装置。额定功率：立体声2×60W/8Ω ；频率响应： 20Hz-20KHz +1/-3dB ；额定输入灵敏度：线路 -12dB±1dB ，话筒 -34dB±1dB ；音调特性：线路高音10KHz、低音100Hz 升降10dB ，话筒高音10KHz、低音100Hz 升降10dB ；线路输出： L/R ≥0dB ；失真度： ≤0.5% ；信噪比（A计权）：≥80dB ；额定电源电压：交流220V /50Hz ；净尺寸（宽×高×深）： 430×110×340 ；净重：8.0Kg。 |
| 音箱1 | 额定功率：≥60W ，频响：80Hz—18KHz ，灵敏度：89dB声音干净利落无杂音、承载功率大、性能可靠稳定、自带电源保护。 |
| 话筒 | 金属鹅颈咪管，换能方式：电容式；指向性：单指向；抗电磁及RF射频干扰，灵 敏 度：-43dB±3dB；输出阻抗：2KΩ±15%；供电方式：2AAA或幻象供电（Phantom Power）。 |
| 电动幕布 | 120寸玻珠幕布4：3、超静音动力电机、亮度高增益大、挂墙式、防霉、防潮、阻燃、无味。 |
| 投影机吊架 | 防盗，有保护锁，和相应投影机配套。 |

2．科文学院北校区4口多媒体教室（9#楼305、308、311、312）需求设备及详细参数情况如下：

| 项目 | 主要技术参数及要求 |
| --- | --- |
| 品牌及型号 | 各设备品牌型号由供应商提供 |
| 投影机2 | 亮度高达4500流明 & 对比度 15000 ：1 DLP技术 最新信号处理芯片DDP4421 BrilliantColorTM II技术 采用六段式色轮实现完美色彩 具有HDMI1.4 b接口，支持蓝光3D格式（144Hz） 内建两个8W扬声器，大会议不需要单独准备音箱 支持无线投影功能 支持多种远程管理及网络协议控制方（RS232 &Projector ID / Extron / PJ Link / AMX） u 遥控器内建镭射笔功能 合格证、说明书、驱动程序、保修卡等相关资料齐全 具有厂家授权，整机质保3年、灯泡质保一年 |
| 中控系统 | 智能联动，一键开关机 支持当前主流22寸液晶显示器 内置数百款投影机控制码，通过按键选择投影机代码并在面板4位数码管显示选择状态，内置时钟计时芯片 后置4路USB，其中1路电子白板、触摸一体机专用USB输入口，可随PC、笔记本信号同步自动切换 前面板具有笔记本、2路USB、3.5音频口、4位数码管时钟显示状态、红外学习模块 内置高清VGA长线放大电路，有效改善线路过长引起的重影 面板64级电子音量调节，数码管显示音量值 内置VGA 3×2切换器，音频3×1切换器 1路话筒输入，内置话筒混音放大器 强弱电分离，15V供电电源 强弱电分离设计,外置电源盒接口：2路强电（1路幕布升降）电脑开关，可以扩展2路I/O接 口 制造商通过3C，ISO9001，ISO14001认证 |
| 多媒体讲台 | 外形规格：长1400mm*宽730mm*高1000mm 金属厚度大于1.5mm；盖门要求采取左右推拉方式；选用行程开关；全金属封闭防盗；一锁开启。根据教室具体情况，要加装底座，以调整讲台高度。 |
| 移频功放1 | 两组音源输入，两路话筒输入。一组前置录音输出及A、B组功率输出。本机设置反馈、混响功能。话筒、线路的音量，音调实现独立调节，带话筒中控接口。话筒插口自带+6V幻像直流电源。采用功率放大器过载保护装置电路、功率放大器短路保护装置。额定功率：立体声2×60W/8Ω ；频率响应： 20Hz-20KHz +1/-3dB ；额定输入灵敏度：线路 -12dB±1dB ，话筒 -34dB±1dB ；音调特性：线路高音10KHz、低音100Hz 升降10dB ，话筒高音10KHz、低音100Hz 升降10dB ；线路输出： L/R ≥0dB ；失真度： ≤0.5% ；信噪比（A计权）：≥80dB ；额定电源电压：交流220V /50Hz ；净尺寸（宽×高×深）： 430×110×340 ；净重：8.0Kg。 |
| 话筒 | 金属鹅颈咪管，换能方式：电容式；指向性：单指向；抗电磁及RF射频干扰，灵 敏 度：-43dB±3dB；输出阻抗：2KΩ±15%；供电方式：2AAA或幻象供电（Phantom Power）。 |
| 电动幕布 | 120寸玻珠幕布4：3、超静音动力电机、亮度高增益大、挂墙式、防霉、防潮、阻燃、无味。 |
| 投影机吊架 | 防盗，有保护锁，和相应投影机配套。 |

3．科文学院南校区阶101、阶201教室需求设备及详细参数情况如下：

| 项目 | 主要技术参数及要求 |
| --- | --- |
| 品牌及型号 | 各设备品牌型号由供应商提供 |
| 投影机3 | 工程投影机 输出亮度 6500流明 & 对比度2000 ：1 DLP技术 分辨率 1024x768(XGA),支持PC信号可达WUXGA (1920 x 1200) 60Hz 显示色彩≥ 1000百万色(10 bit) 灯泡规格 可换式高效能灯泡 额定电压 AC 100 ~ 240V±10%, 50/60Hz 净重≥ 8kg 支持多种网络控制协议（Crestron/AMX/Exrton/PJ- Link/Telnet）进行远程管理和集中控制 无信号自动关机功能 支持自动梯形校正功能（垂直） 支持快速恢复功能 合格证、说明书、驱动程序、保修卡等相关资料齐全 具有厂家授权，整机质保3年、灯泡质保一年 |
| 中控系统 | 智能联动，一键开关机 支持当前主流22寸液晶显示器 内置数百款投影机控制码，通过按键选择投影机代码并在面板4位数码管显示选择状态，内置时钟计时芯片 后置4路USB，其中1路电子白板、触摸一体机专用USB输入口，可随PC、笔记本信号同步自动切换 前面板具有笔记本、2路USB、3.5音频口、4位数码管时钟显示状态、红外学习模块 内置高清VGA长线放大电路，有效改善线路过长引起的重影 面板64级电子音量调节，数码管显示音量值 内置VGA 3×2切换器，音频3×1切换器 1路话筒输入，内置话筒混音放大器 强弱电分离，15V供电电源 强弱电分离设计,外置电源盒接口：2路强电（1路幕布升降）电脑开关，可以扩展2路I/O接 口 制造商通过3C，ISO9001，ISO14001认证 |
| 多媒体讲台 | 外形规格：长1400mm*宽730mm*高1000mm 金属厚度大于1.5mm；盖门要求采取左右推拉方式；选用行程开关；全金属封闭防盗；一锁开启。根据教室具体情况，要加装底座，以调整讲台高度。 |
| 移频功放2 | 两组音源输入；四路标准TRS1/4” 话筒输入。独有的会议模式功能，并加有48V幻像电源。话筒高、中、低三段音调调节，采用专业效果器芯片，回声、混响、延迟时间可独立调节。采用高品质变压器和低阻大容量电解滤波装置。隐藏式功能调节，防止用户随意调整，确保系统效果稳定。4通道，额定功率： 2×250W/8Ω +2×250W/8Ω；额定电源电压：交流220V /50Hz ； |
| 音箱2 | 额定功率：≥100W ，频响：70Hz—18KHz ，灵敏度：91dB声音干净利落无杂音、承载功率大、性能可靠稳定、自带电源保护。 |
| 话筒 | 金属鹅颈咪管，换能方式：电容式；指向性：单指向；抗电磁及RF射频干扰，灵 敏 度：-43dB±3dB；输出阻抗：2KΩ±15%；供电方式：2AAA或幻象供电（Phantom Power）。 |
| 投影机吊架 | 防盗，有保护锁，和相应投影机配套。 |

4．系统集成

（1）南校区多媒体教室6口：供应商需要进行系统集成。

（2）北校区多媒体教室4口：供应商需要先对原系统拆除后再进行系统集成。

（3）南校区多媒体教室2口（阶梯教室）：供应商需要先对原系统拆除后再进行系统集成。

二、 安装、调试及售后

1. 提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，提供操作及维护培训等。

2. 提供的产品须为原装正品，相关的配套附件质量优良，数量齐全。并在标书中注明可选配件的价格。

3. 投标方须提供质保，并注明设备的免费上门质保期限和具体的维修保障内容；以及质保期满后，应提供终身上门维护并在标书中标明上门维修的费用。

三、系统配置要求

1. 采购方要求报价中包括所有费用，即采购方不需再花费任何资金，安装验收后就能正常工作。

2. 因各参加竞标厂商的仪器设计原理不完全相同，各厂商可视自己仪器的具体情况，必须提供满足购买方正常使用仪器的必要配置及附件，即使采购方在制定招标书时要求不够具体。

3. 在评标过程中经专家组论证，确认配置有缺陷的标书，作废标处理；因配置缺陷导致仪器检测参数达不到投标书中所列数值，责任由供货方承担。

科文学院集中采购中心

2015年7月24日