江苏师范大学科文学院

校园道路测速设备（系统）采购与安装项目

（项目编号：2023H0414）

磋

商

文

件

江苏师范大学科文学院集中采购中心

2023年8月17日

第一章 总 则

一、磋商文件

1.投标人应详细阅读磋商文件、采购公告的全部内容。如果投标人没有按要求提交全部资料或者没有对磋商文件在各方面的要求都做出实质性响应，可能导致其投标被拒绝。

2.磋商文件的澄清

投标人可要求对磋商文件进行澄清。澄清要求应在规定时间以书面形式（须加盖单位公章）送达我院集中采购中心，同时将澄清要求以WORD文档形式发送到集中采购中心邮箱（kwxyjzcg@126.com）。集中采购中心将以书面形式或通过“江苏师范大学科文学院网站”（http://kwxy.jsnu.edu.cn/）发布公告。

3.磋商文件的修改

3.1在投标截止期5日以前任何时候，采购人无论出于何种原因，均可对磋商文件用补充文件的方式进行修改。

3.2对磋商文件的修改，将通过“江苏师范大学科文学院网站”（http://kwxy.jsnu.edu.cn/）发布公告。补充文件将作为磋商文件的组成部分，对所有领取了磋商文件的投标人均具有约束力。

3.3为使投标人有足够的时间按磋商文件的修改要求考虑修正磋商文件，采购人可酌情推迟投标日期，并将具体变更情况通过 “江苏师范大学科文学院网站”公告。

4. 通知

对与本项目有关的通知，采购人将通过“江苏师范大学科文学院网站”发布公告，请投标人自行关注。

5.投标人资格条件

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质；

4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5）进口产品递交响应文件时必须携带有效授权证明；

6）依法缴纳税收和社会保障资金；

7）符合法律、行政法规规定的其他条件；

8）不接受联合体投标；

9）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一项目的投标活动。

6.付款方式：无预付款；验收合格正常使用支付95%，如无质量与售后服务等方面问题，余款一年内一次性付清。注：需开具增值税专用发票。

7.项目预算：不高于人民币21万元。

8.供货安装期：不超过30日历天，投标人自报供货安装期。

9.项目地点：科文学院潘安湖校区。

10.售后与质保：本项目所包含的各类软、硬件提供不低于3年的售后服务，具体内容包含：1.硬件设备的质保；2.软件系统的操作培训和升级服务；3.提供7*24小时远程技术支持；4.如需现场支持，响应时间不超过48小时。（免费质保期间包括但不限于备品备件费用、维修工程师的工时费、差旅费等）。

11.样品提供：本项目要求投标人提供具有产品功能、外观、尺寸、颜色、材质等介绍的彩页说明书5份，密封带至开标现场。

12.现场勘查：本项目不安排集中现场勘查，投标人可自行安排现场考察事宜，进入现场前联系相关负责老师，现场考察人员需提前一天提供报备资料，费用自理。采购方现场对接联系人高老师，联系方式 13685180161 。

13.质量要求：合格。

二、投标文件

投标文件即为投标人的响应文件，下同。

1. 投标文件的语言和计量单位

1.1投标人所提供的投标文件包含技术文件、有关资料、说明等，均应使用中文简化字。

1.2投标文件所使用的计量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

2投标文件的组成及相关要求

为了方便评审，投标文件中的各项表格必须按照磋商文件要求制作。

3.投标内容填写说明

3.1投标人应认真阅读文件的所有内容，按照磋商文件的要求编制完整的磋商文件。磋商文件应按照磋商文件规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，是投标人的责任。

3.2磋商文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件中格式文件留有空项的，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

3.3投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

3.4报价一览表要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

本项目为交钥匙工程，投标报价应报校园道路测速设备（系统）递送到采购文件规定的工地指定交货地点（江苏师范大学科文学院潘安湖校区指定地点）并完成安装与调试，报价应包括本项目校园道路测速设备（系统）的生产、包装、运输、装卸、安装和调试、保质期内的服务、投标人的利润、税金和应承担的风险等所有费用。

3.5投标文件须对磋商文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，将导致投标被拒绝或废标。

3.6本项目有二次报价环节，二次报价不得高于一次报价，且二次报价为最终报价。

4.投标文件的编制

投标人应按照以下顺序制作投标文件（标书）；投标文件有格式要求的（具体格式见“第三章 投标文件格式”）在制作投标文件时须按照招标文件提供的格式填写，无格式要求的投标人自行编制；混乱的编排以致投标文件被误读或招标人查找不到有效文件，后果由投标人承担。

- 资格审查符合性审查材料索引表

- 投标函；

- 投标报价一览表；

- 投标报价明细表；

- 法定代表人的授权委托书（原件封于投标文件正本中）；

- 承诺书（原件封于投标文件正本中）；

- 企业营业执照复印件（加盖公章）；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件封于投标文件正本中）；

- 无重大违法记录的书面声明（原件封于投标文件正本中）；

- 投标单位情况介绍（简要说明）；

- 投标人财务状况良好，提供：

（1）投标人提交首次响应文件时间前6个月内任何1日的资产负债表复印件1份；

（2）投标人提交首次响应文件时间前6个月内任何1月（不含本公告发布当月）利润表月报表复印件1份。

本条中（1）、（2）要求的材料无法提供时，可提供有审计资格的第三方出具的投标人上一年财务审计报告复印件。

4.12未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，否则投标无效。（须提供信用证书或信用查询截图）

4.13投标人资格条件中对企业、项目负责人资质（资格）有要求时须提供相关证书复印件，否则无须提供；

4.14投标单位为投标代表缴纳社保证明（提交首次响应文件时间前6个月内任何1月的依法缴纳社保的相关材料复印件）；

4.15商务和技术偏离表；

4.16设备（系统）清单（名称、参数、数量、功能、质保年限等技能性详细说明）；

4.17实施方案（设备和软件系统的供货与安装调试、质量和安全保障措施）；

4.18服务支持与售后（项目负责人及人员配置、应急响应预案、售后维保方案、培训方案）；

4.19投标人业绩一览表及业绩复印件（业绩原件备查）；

4.20磋商文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其它说明和资料。

5.投标要求

5.1 所有投标均以人民币“元”为计算单位。

5.2投标人要按报价表(统一格式)的内容填写综合单价、总价及其他事项，并由法定代表人或投标人代表签署。

5.3采购人不接受不明确的投标方案和投标。

5.4以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标而被拒绝。

5.5最低投标价不能作为成交的保证。

6.投标保证金及标书费

6.1本项目不收取投标保证金。

6.2标书费金额及缴纳方式见“磋商公告”。

7.投标文件的有效期

7.1 自投标日起90日内，投标文件应保持有效。如投标人无特别说明，则视为投标人接受此条款。有效期短于该规定期限的投标，将被拒绝。

7.2 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被列入不良行为记录名单。同意延长有效期的投标人除按照采购人要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

8.投标文件的签署及其他规定

8.1 组成投标文件的各项文件均应遵守本条。

8.2 法定代表人如果授权投标人代表处理一切与本次招投标有关事宜，须将书面形式的《法定代表人授权委托书》（按照本磋商文件格式填写）原件附在投标文件正本中。

8.3 投标人应按照磋商文件要求，在投标文件适当的位置填写投标人全称并加盖公章，同时签署法定代表人或投标人代表的中文全名。投标文件须编制目录及页码。投标文件书脊处应打印或书写投标人全称，打印或书写应清晰可辨。

8.4 投标文件一式5份，其中正本1份，副本4份。

8.5 投标文件的正本必须用不褪色的黑色签字笔填写或打印，注明“正本”字样，并由投标人的法定代表人或投标人代表签字。

8.6 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改和增删。如果有修改错漏处，修改处须有投标人公章及法定代表人或投标人代表签字。

8.7因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

三、投标文件的递交

1.投标文件的密封及标记

1.1投标文件应按以下方法分别装袋密封：

投标文件密封袋内装投标文件正副本共一式5份（及投标人认为有必要提交的其他资料）。投标文件正副本装于一个密封袋内，不得分开封装。封口处应有投标人公章。封皮上写明项目编号、项目名称、投标人全称、地址，并注明“投标时启封”字样。

1.2投标人未按要求对投标文件密封及加写标记，投标可能被拒绝；采购人对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人有权予以拒绝，并退回投标人。因投标人未按要求对投标文件密封及加写标记产生的不良后果，由投标人承担。

2.投标截止时间

2.1投标文件须按照磋商文件或磋商公告规定的时间、地点送达。

2.2采购人推迟投标截止时间时，采购人和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

2.3拒绝接收在提交投标文件截止时间以后送达的投标文件。

3.投标文件的修改和撤回

3.1如果投标人有修改和撤回投标文件要求的，应以书面形式提出，由投标人法定代表人或投标人代表签署，须在提交投标文件截止时间前提出，并经采购人签字确认接受，否则无效。

3.2投标人修改投标文件的书面材料，须密封提交，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明项目编号)”和“投标时启封”字样。

3.3在提交投标文件截止时间之后，投标人不得撤回投标。否则撤回投标文件的行为将被记录在案，投标人今后参与同类采购项目的机会可能会受到影响。

四、开标评标

1.评标原则

1.1投标人资格与资质条件是否符合磋商文件的要求；

1.2投标人在投标文件中提交的商务和技术文件是否响应本磋商文件的要求；

1.3投标人的技术文件是否合理可行；

1.4投标人是否具备良好的经营状况和履行本项目的能力。

2.开标

3.磋商

评标小组视投标文件情况可要求投标人进行述标；如投标文件描述清晰、明确可不进行该环节。

4.评标

在学院监督部门参与下，由我院集中采购中心负责组建的评标小组本着公平、公正的原则，采用综合评分法评标。

4.1评标过程的保密与投标的澄清。开标后，直至向成交的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人与评标无关的其他人员透露。在评标过程中，如果投标人试图在投标书审查、澄清、比较及授予合同等方面向采购人和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

4.2为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标小组有权要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，有关澄清或说明的内容应以书面形式提交。

4.3评标小组将审查投标文件是否完整，有无计算上的错误，是否足额提交相关费用，文件签署是否合格，投标文件是否编排有序，且基本符合磋商文件要求。

五、授予合同

1.授予合同的顺序

评标小组将根据最终定标的结果将合同授予成交人。成交人放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，采购人可把合同授予排名第二的投标人。排名第二的投标人因前款规定的同样原因不能签订合同的，该项目另行采购。

2.采购人拒绝投标的权利

出现下列情况之一时，采购人有权拒绝所有投标，并将理由通知所有投标人：

2.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.2投标人的投标均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

2.3因重大变故，采购任务取消的。

3.成交通知

3.1采购人在江苏师范大学科文学院网站（http://kwxy.jsnu.edu.cn/）发布成交信息。采购人对未成交的投标人不做未成交原因的解释。

3.2成交结果公告结束后，成交人需到集中采购中心领取成交通知书。

3.3成交通知书是合同的组成部分。

4.签订合同

4.1成交人应按采购人规定的时间、地点与采购人签订成交合同。成交人不得再与采购人签署订立背离合同实质性内容的其它协议或声明，否则按投标后撤回投标处理。

4.2成交人应按照磋商文件、投标文件及评审过程中有关的澄清说明或补正文件的内容与采购人签订合同。

4.3投标人一旦成交，签订合同后不得分包或转包，否则将被视为成交后撤回投标处理。

4.4不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

4.5成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同或不按约定签订或履行合同，采购人将其失信行为列入不良记录并报省财政厅备案，且3年内禁止在我院参与招投标活动。

六、询问和质疑

1.投标人有权就采购程序或签订合同的事宜提出质疑

1.1投标人对采购事项有疑问的，可以向采购人提出询问。

1.2采购程序受《中华人民共和国政府采购法》相关法律法规的约束，并受到严格的内部监察，以确保授予合同过程的公平公正。如果投标人认为其投标未获公平评审或磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人进行质疑并要求答复，逾期不再受理。

1.3采购人或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人学院采购管理的上一级部门审查。

1.4质疑投标人对采购人或对采购人的答复不满意，或采购人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向江苏师范大学科文学院有关监督部门投诉。

七、保密和披露

1.保密和披露

2.投标人自领取磋商文件之日起，须承诺承担本采购项目下的保密义务，不得将因本次采购获得的信息向第三人外传。

3.采购人有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审投标文件的人员或与评审有关的人员披露。

4.采购人有权在认为适当时，或在任何第三人提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求成交人同意而披露关于已订立合同的资料、成交人的名称及地址及合同条款等。

八、无效标书的判定

投标文件有下列情况之一的，应作为无效投标文件，不再参加评标：

1.投标文件中的投标函未加盖投标人的公章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）或委托书无委托代理人签字或印章的。

2.未按采购文件要求要求缴纳相关费用或投标保证金的。

3.未按采购文件要求编制，内容不全或关键字模糊、无法辨认的。

4.投标人名称或组织机构等与原件不一致的。

5.投标人资格条件不符合国家有关规定或采购文件要求的。

6.投标文件载明的项目完成期限超过采购文件规定的期限。

7.明显不符合技术规范、技术标准的要求。

8.投标报价超过采购文件规定的采购控制价的。

9.不同投标人的投标文件出现了评标小组认为不应当雷同的情况。

10.投标文件提出了不能满足采购文件要求或采购人不能接受的支付办法。

11.串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

12.经评标小组认定投标人的投标报价低于成本价的。

第二章  项目概况及要求

本项目为江苏师范大学科文学院潘安湖校区项目，主要用于校园内部道路车辆全车型的交通测速，实时监控校园车辆行进速度，及时发现交通安全隐患，存在超速情况能够及时报警并截取异常影像。对校园超速车辆进行精确、清晰、无误地抓拍，做到证据留存，影像可存储、历史数据可调阅、图片影像可导出，并对超速车辆予以管控，道路测速系统运行流畅，使用便捷，易操作，须提供人员培训。该项目测速设备（系统）具体要求如下：

| 序号 | 产品名称 | 产品技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、校园道路测速 |
| 1 | 测速雷达视频一体机 | 传感器类型: ≥1/1.8英寸CMOS 视频分辨率: 4M（2688×1520）/1080P（1920×1080）/UXGA（1600×1200）/720P（1280×720）/D1(704×576)/CIF(352×288） 支持强光抑制，支持坏点校正，支持边缘增强 ★1个10/100/1000M以太网口，1个RS232，2个RS485，1个SD卡插槽；1路DC12V电源输入接口，1路报警输出接口，1个reset接口，1路DC48V/AC24V交直流自适应电源输入接口。 ★支持预警设置，可配置外接显示屏的IP地址等信息；具有预警对象(机动车、非机动车、行人)、预警保持时间(机动车、非机动车、行人)、预警距离(机动车、非机动车、行人)设置；预警显示信息的字体颜色、大小、内容可设置；屏幕可支持区域划分，不同区域显示不同内容；屏幕可根据需求调整语音播报内容，支持屏幕内容在Web端实时显示。 ★支持配置多种外接显示屏的IP地址等信息：可显示车速和车牌内容；显示信息的字体颜色、大小、内容可设置；屏幕可支持区域划分，不同区域显示不同内容；屏幕可根据需求调整语音播报内容；屏幕可分时段进行亮度显示的配置。 ★支持雷达检测：设备安装高度在3m~6m时，雷达检测正向运动目标的盲区不大于5m（距安装点位的距离） 设备正装最大支持6车道测速，支持基于视频的车牌、车辆特征识别，包括车型、车辆主品牌、子品牌、车身颜色、车辆大小等。 支持雷达数据和视频数据融合，在雷达可视化界面上显示跟踪目标速度、ID、距离； 支持捕获通过监测点的车辆图像；支持识别通过监测点的车辆的车牌信息；可设置显示自定义文字信息、字体大小、字体颜色等，可设置两个输出显示屏IP 地址； 防护等级: ≥IP66 | 台 | 6 |
| 2 | 柱装支架 | 安装方式：柱装； 承重：7.0kg； 执行标准：Q/DXJ 064-2018； 外观颜色：白色； | 套 | 6 |
| 3 | 臂装支架转接件 |  | 套 | 6 |
| 4 | LED补光灯 | 灯型：LED灯； 光源：可见光（波长350-780nm）； 色温：4500K； 中心光照度：＜15 lx（20m光照度）； 光斑覆盖范围：3车道； 补光距离：16 m～26m； 灯珠数量：6颗； 光通量：700l m； 供电方式：AC220V±20%，50HZ±2 | 台 | 6 |
| 5 | 万向节支架 |  | 套 | 12 |
| 6 | 交通屏 | RS-485接口：RS485接口1个； 产品尺寸：1500.00mm×1050.00mm×50.00mm（长x宽x高）； 毛重：≤42kg； 净重：≤35kg； 产品组成：开关电源；LED双色点阵模组；碳钢喷塑外壳；反光膜； 表面处理：黄色喷塑； 限速标志：40反光膜字，外圈D60； 车牌显示：96cm×16cm，P10； 速度显示：48cm×32cm，P10； 输入电压：220±20%VAC； 功率：最大100W，按内容和亮度变化，通常40~60W； 工作方式：RS485接口输入； 显示颜色：红绿双色； 红LED：420mcd<红<614mcd；波长620-625nm； 绿LED：500mcd<绿<3296mcd；波长520-530nm； 显示屏像素构成：16*32=512Dots； 驱动方式：1/4恒流驱动； 可视角度：水平80±15度，垂直45±10度； 亮度：>2000cd/㎡； 最佳视距：10~400m； 亮度均匀性：>0.8； 盲点率：小于万分之三； 工作温度：-20℃~+60℃； 工作湿度：≤93%； 防护等级：IP65 | 块 | 6 |
| 二、终端设备 |
| 1 | 智能终端管理盒 | 操作系统: Linux 内存: 不小于2GB，标配4T硬盘 定位功能: 支持GPS 1、支持不少于8个10M/100M自适应以太网口，视频接入模式码流支持180Mbps，卡口合成模式码流支持100Mbps； 2、支持同时对接4个屏幕，支持按通道设置对应的屏号，支持按行驶方向将不同方向的车辆信息发布到不同屏幕上； 3、支持将屏幕划分为6个区域，各区域可独立配置数据类型、每页停留时间、显示风格，移动速度，字体颜色，字体大小，叠加元素； 4、支持设置最大速度阈值，控制最大显示速度；支持开启速度控制，设置安全速度阈值、告警速度阈值、超速速度阈值及对应的字体颜色，按速度区段区分显示字体颜色； 5、支持仅超速显示车速、卡口合成上传、违法合成上传、无牌车上传、警牌上传、车牌隐私保护等多种个性发布方式； 6、支持设置过滤阈值，对异常测速结果进行过滤； 7、支持按图片类型区分设置显示内容和字体颜色、是否启用语音播报及播报内容，支持的图片类型有超速、违法变道、违法停车、预违停、违法倒车、逆行、卡口、未礼让行人、闯红灯、不按导向箭头行驶、车辆拥堵禁入、压白线、有车占道、右转不礼让行人、大弯小转； 8、设备首次登陆时进行初始化设置密码，初始化完成后通过正确的用户名密码登陆设备； 9、可添加IP摄像机≥4路，支持网络高清视频和图片同时接入， 总码率不小于100Mbps； 10、支持将1/2/3/4张原始图片进行合成，支持多种合成形状选择，图片顺序可任意修改；支持去除原始图片黑边； 11、支持超速检测和欠速检测。可分别设定高限速和低限速值； ★12、硬盘接口：1个，3.5英寸；一键复位按钮：1个，长按复位键可恢复系统到出厂默认配置；SIM卡槽：1个，天线接口：1个3G/4G模块天线接口、1个GPS模块天线接口；RS232串口：1个；RS485接口：2个；报警输入接口：3个；报警输出接口：3个；音频输入接口：1个；音频输出接口：1个；状态指示灯:2个；USB3.0接口：1个； ★13、违法图片支持类型：交通抛洒物；行人事件；左转不礼让直行；大弯小转；车辆排队加塞；右转不礼让横向直行；右转不礼让直行行人；不按规定使用远光灯；禁货；行人卡口；非机动车占道； B类违法停车； C类违法停车； D类违法停车；非机动车超载；未戴安全头盔；出店经营；机动车违停；非机动车违停；流动摊贩；禁止通行；未按规定依次通行；交通滞留；非机动车装载伞具；违法倒车； ★14、违法图片支持类型：未与前车保持安全距离；飙车；车牌污损；非机动车闯红灯；道路安全预警;交通事故；占用应急车道；不按规则使用转向灯；非机动车逆行；非机动车越线停车；手动抓拍；施工；路障；火焰检测；烟雾报警；区域入侵； | 台 | 1 |
| 2 | 智慧校园综合管理平台软件 | 支持配置菜单列表的显示字段，可根据列表的字段对列表记录进行筛选、排序。 ★支持对导入、导出平台 Excel 业务数据进行密码加密；支持通过恢复默认一键还原菜单分组、菜单项的布局和显示顺序。 ★支持用户绑定 MAC 地址，限制用户登录指定 MAC 地址的 PC 客户端；支持设置用户有效期截止时间； 支持对添加/导入的人员头像进行人脸图片质量检测，可返回不合格的照片原因记录； 支持车辆信息的管理，操作包括新增、编辑、删除，导入，导出；支持根据当前系统具备的业务组件， 动态加载车辆信息的业务字段；支持自动加载新增业务组件具备的车辆业务字段； 支持根据当前系统具备的业务组件，动态加载组织类型，可自动加载新增业务组件具备的业务组织类型； ★支持逻辑组织树的管理与配置，支持用户组织在基础组织和逻辑组织切换，并应用到客户端，管理端、移动端； 支持对 UPS 市电断电/市电恢复报警事件进行管理，并配置报警预案及对应的事件联动动作，并在客户端、APP、管理端事件中心可以查询和处理； 支持在地图图片管理列表中标记高清大图图片，支持过滤展示正在切片的任务处理进度信息；支持光栅地图的比例尺设置； ★支持一个本级域按不同级联方式添加一个或多个上级域；支持平台上下级联网络拓扑，支持展示级联的连接、数据推送状态的展示； 支持设置被访对象是否必填；支持设置固定审核对象；支持设置随访人员信息是否必填；支持设置每日访问人数上限； ★支持快速下发任务查询，查询条件包括更新开始及更新结束时间、下发状态、门禁设备、下发类型；支持人员添加时，显示人脸特征值提取状态； 支持图片、视频、PDF、音频文件素材的数量统计与展示；支持以组织维度进行素材播放的次数、时长、投放终端的数量等数据统计与展示； | 套 | 1 |
| 3 | 车辆卡口系统授权_抓拍点数量（授权） | 支持单窗口展示电子地图及卡口设备在地图上的位置； 支持多个窗口展示卡口通道的视频或图片，支持在视频窗口选择卡口设备进行频预览或者图片预览； 支持选择通道展示过车记录，支持手动刷新或开启实时刷新过车记录，可选择过车图片查看过车记录的详情。 支持根据时间、车牌号码、车速等信息查询卡口通道的过车记录，并支持导出过车记录。 | 路 | 6 |
| 4 | 智慧校园综合管理平台服务器（企业版服务器） | 处理器 一颗Hygon 5285 2.5G 16C 135W 内存：DDR4 32G*2 硬盘 标配2TB 3.5英寸7.2K 6Gb SATA硬盘*2，最大支持前置12块2.5英寸或者3.5英寸SAS/SATA 支持热插拔 支持1个板载 M.2 SSD RAID控制器：LSI SAS3008 SAS卡/无缓存 嵌入式网卡：板载双口千兆RJ45网卡+双口1G RJ45网卡*1+四口1G RJ45网卡 网口特性：支持负载均衡等网络高级特性 接口：2个VGA接口，4个USB 接口。 风扇：4个热插拔N+1冗余风扇模组 | 套 | 1 |
| 三、线材及辅材（现场自行测算） |
| 1 | 测速监控立杆 | 监控立杆高度6米，臂长2-3米（根据现场情况定制），镀锌喷塑，八角杆，立杆厚度 5mm 以上，含杆上设备箱400*500（内含空开、插座） | 个 | 6 |
| 2 | 测速监控立杆基础 | 混凝土基础大小不小于1*1*1.5米，包含立杆基础预埋件，基础混凝土强度不得低于 C25，设计风载大于 23ｍ/s，含杆体接地极。 | 套 | 6 |
| 3 | 管理电脑 | 1.名称:管理电脑 2.需满足各项目对校园道路测速的使用要求。 3.参数：处理器类型：Intel酷睿i5 标称主频：3GHz 内存容量：8GB 硬盘容量：1TB 显示器类型：LCD，分辨率1440*900 显示器尺寸：23寸 | 台 | 1 |
| 4 | 千兆交换机 | 千兆网络交换机 提供8个10/100/1000M 自适应RJ45端口，所有端口均可实现线速转发； | 台 | 6 |
| 5 | 四口光纤终端盒 | 4口光纤终端盒，含4条SC口尾纤 |  |  |
| 6 | 工业级千兆光纤收发器 | 千兆速率，6000V防雷，适用温度-40℃~85℃ | 对 | 6 |
| 7 | 室外四芯 单模光缆 | 国标GYTA4B1 | 米 | 1300 |
| 8 | 光纤熔接费 | 光纤熔接，含辅助材料 | 项 | 1 |
| 9 | 电源线 | ZR-RVV2*1.0 | 米 | 1500 |
| 10 | 防水六类网线 | 室外防水六类网线 | 米 | 200 |
| 11 | 室外直埋穿线管 | PE32穿线管 | 米 | 1300 |
| 12 | 室外管沟 土方开挖及恢复 | 包含铺装路面、绿化带内的管沟开挖及恢复， 自行勘察综合计价 | 项 | 1 |
| 13 | 辅料 | 施工中用到的零星材料 | 批 | 1 |
| 四、系统集成费 |
| 1 | 系统集成费 | 包含摄像机的安装、调测；后端存储、平台的调测；原监控系统平台的对接，调测。工程机械使用，按照综合路综合计价 | 综合路 | 6 |

注：表格标★项为重要响应指标，提供相关证明材料复印件并加盖公章，未提供视为不满足参数要求；

相关要求：

1. 本项目为交钥匙工程，包括并不限于招标文件中所列的设备（系统），必须实现校园道路测速项目所需完整功能。投标人承诺如在安装调试过程需增加其它设备、辅材完成此项目交付使用，采购人不再另计费用。投标单位需认真核实在报价内是否能完成安装使用和实现系统要求。投标单位可自行踏勘项目现场。

2. 质保期自设备安装及系统调试完毕、经招标单位验收合格之日算起。提供不少于3年的原厂商免费质保，中标后必须提供原厂授权与服务承诺。

3. 提供现场免费安装、调试设备（系统），进行操作试验，直至运行正常，提供操作及维护培训。在未验收前，设备、软件的保管、安全均由供应商负责。

4. 提供的产品须为原装正品，相关的配套附件质量优良，数量齐全。并在标书中注明可选配件的价格，以及系统产品的升级、服务策略和价格。

5. 投标方需注明仪器设备的免费上门质保期限和具体的维修保障内容（包括但不限于备品备件费用、维修工程师的工时费、差旅费等）；以及质保期满后，应提供终身上门维护及升级服务。

6. 采购方使用该设备的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由供应商负责。

7. 提供必要的软硬件系统的安装、使用、运维等的免费培训。

8．本项目实施时投标方应提供所有的连接配件、辅助材料等，在招标方不提供任何其他硬件支持的情况能够实现功能完备的物理连接，并激活所有需要的端口、服务、授权等；对于所有相关的软件系统，投标方有义务检查投标方已经持有、或者通过本项目可以持有的授权情况，若有不足需在投标时说明并提供解决方案，以使本项目能够顺利实施，而不需要招标方另外付费或者提供其他支持。

9.本项目所包含的各类软、硬件提供不低于3年的售后服务，投标人须做出该项目设备（系统）质保承诺，具体内容包含：1.硬件设备的质保；2.软件系统的操作培训和升级服务；3.提供7*24小时远程技术支持；4.如需现场支持，响应时间不超过48小时。

10.本项目需要对接学院原有监控相关设备（系统）。

11.采购方要求报价中包括所有费用，即采购方不需再花费任何资金，安装验收后就能正常工作。除非特别声明，安装实施中若因投标方考虑不周或计算错误而致的主辅材料增加，相应费用由投标方负责。

12. 因各参加竞标厂商的仪器设计原理不完全相同，各厂商可视自己仪器的具体情况，必须提供满足购买方正常使用仪器的必要配置及附件，即使采购方在制定招标书时要求不够具体。

13. 在评标过程中经专家组论证，确认配置有缺陷的标书，作废标处理；因配置缺陷导致仪器检测参数达不到投标书中所列数值，责任由供货方承担。

14. 投标人对本项目所投设备（含软件）应是国内外知名品牌，主要设备（合同约定）进场后需提供生产厂家产品合格证书、质量检测报告、质量保修单、进货清单；进口原装设备还需提供海关报关单，确保所投产品是原装正品。设备到达施工现场如验收不合格，则不付款，不合格设备由供货方自行收回，并无偿更换合格产品。

附件：江苏师范大学科文学院校园道路测速系统设备安装点位图

第三章 合同主要条款

江苏师范大学科文学院

校园道路测速设备（系统）采购与安装项目

甲方：

乙方：

甲乙双方本着诚实信用、平等互利的原则，就甲方委托乙方承担  江苏师范大学科文学院校园道路测速设备（系统）采购与安装项目事宜，经协商一致，签订本合同。

# 第一条 合同内容

1.1乙方按附件提供相关设备并负责设备安装及调试。

1.2项目所应达到的质量要求应符合科文学院的网络安全规范，并提供专网接口至学院监控中心, 实现在校级监控中心显示所有测速点监控图像，并实时录像存储，达到甲方满意。

1.3项目的履行地点： 江苏师范大学科文学院   。

1.4本项目合同金额为（含税价）[      ]元，大写：[     ]。

价格包括乙方履行本合同可能发生的所有费用，包括且不限于运输、保险、设备保管、税费、材料费、软件系统、装卸费、安装调试费、人员培训、售后服务、方案设计、垃圾清运等费用 ，其他如下表：

| 序号 | 产品名称 | 产品技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、校园道路测速 |
| 1 | 测速雷达视频一体机 | 传感器类型: ≥1/1.8英寸CMOS 视频分辨率: 4M（2688×1520）/1080P（1920×1080）/UXGA（1600×1200）/720P（1280×720）/D1(704×576)/CIF(352×288） 支持强光抑制，支持坏点校正，支持边缘增强 ★1个10/100/1000M以太网口，1个RS232，2个RS485，1个SD卡插槽；1路DC12V电源输入接口，1路报警输出接口，1个reset接口，1路DC48V/AC24V交直流自适应电源输入接口。 ★支持预警设置，可配置外接显示屏的IP地址等信息；具有预警对象(机动车、非机动车、行人)、预警保持时间(机动车、非机动车、行人)、预警距离(机动车、非机动车、行人)设置；预警显示信息的字体颜色、大小、内容可设置；屏幕可支持区域划分，不同区域显示不同内容；屏幕可根据需求调整语音播报内容，支持屏幕内容在Web端实时显示。 ★支持配置多种外接显示屏的IP地址等信息：可显示车速和车牌内容；显示信息的字体颜色、大小、内容可设置；屏幕可支持区域划分，不同区域显示不同内容；屏幕可根据需求调整语音播报内容；屏幕可分时段进行亮度显示的配置。 ★支持雷达检测：设备安装高度在3m~6m时，雷达检测正向运动目标的盲区不大于5m（距安装点位的距离） 设备正装最大支持6车道测速，支持基于视频的车牌、车辆特征识别，包括车型、车辆主品牌、子品牌、车身颜色、车辆大小等。 支持雷达数据和视频数据融合，在雷达可视化界面上显示跟踪目标速度、ID、距离； 支持捕获通过监测点的车辆图像；支持识别通过监测点的车辆的车牌信息；可设置显示自定义文字信息、字体大小、字体颜色等，可设置两个输出显示屏IP 地址； 防护等级: ≥IP66 | 台 | 6 |
| 2 | 柱装支架 | 安装方式：柱装； 承重：7.0kg； 执行标准：Q/DXJ 064-2018； 外观颜色：白色； | 套 | 6 |
| 3 | 臂装支架转接件 |  | 套 | 6 |
| 4 | LED补光灯 | 灯型：LED灯； 光源：可见光（波长350-780nm）； 色温：4500K； 中心光照度：＜15 lx（20m光照度）； 光斑覆盖范围：3车道； 补光距离：16 m～26m； 灯珠数量：6颗； 光通量：700l m； 供电方式：AC220V±20%，50HZ±2 | 台 | 6 |
| 5 | 万向节支架 |  | 套 | 12 |
| 6 | 交通屏 | RS-485接口：RS485接口1个； 产品尺寸：1500.00mm×1050.00mm×50.00mm（长x宽x高）； 毛重：≤42kg； 净重：≤35kg； 产品组成：开关电源；LED双色点阵模组；碳钢喷塑外壳；反光膜； 表面处理：黄色喷塑； 限速标志：40反光膜字，外圈D60； 车牌显示：96cm×16cm，P10； 速度显示：48cm×32cm，P10； 输入电压：220±20%VAC； 功率：最大100W，按内容和亮度变化，通常40~60W； 工作方式：RS485接口输入； 显示颜色：红绿双色； 红LED：420mcd<红<614mcd；波长620-625nm； 绿LED：500mcd<绿<3296mcd；波长520-530nm； 显示屏像素构成：16*32=512Dots； 驱动方式：1/4恒流驱动； 可视角度：水平80±15度，垂直45±10度； 亮度：>2000cd/㎡； 最佳视距：10~400m； 亮度均匀性：>0.8； 盲点率：小于万分之三； 工作温度：-20℃~+60℃； 工作湿度：≤93%； 防护等级：IP65 | 块 | 6 |
| 二、终端设备 |
| 1 | 智能终端管理盒 | 操作系统: Linux 内存: 不小于2GB，标配4T硬盘 定位功能: 支持GPS 1、支持不少于8个10M/100M自适应以太网口，视频接入模式码流支持180Mbps，卡口合成模式码流支持100Mbps； 2、支持同时对接4个屏幕，支持按通道设置对应的屏号，支持按行驶方向将不同方向的车辆信息发布到不同屏幕上； 3、支持将屏幕划分为6个区域，各区域可独立配置数据类型、每页停留时间、显示风格，移动速度，字体颜色，字体大小，叠加元素； 4、支持设置最大速度阈值，控制最大显示速度；支持开启速度控制，设置安全速度阈值、告警速度阈值、超速速度阈值及对应的字体颜色，按速度区段区分显示字体颜色； 5、支持仅超速显示车速、卡口合成上传、违法合成上传、无牌车上传、警牌上传、车牌隐私保护等多种个性发布方式； 6、支持设置过滤阈值，对异常测速结果进行过滤； 7、支持按图片类型区分设置显示内容和字体颜色、是否启用语音播报及播报内容，支持的图片类型有超速、违法变道、违法停车、预违停、违法倒车、逆行、卡口、未礼让行人、闯红灯、不按导向箭头行驶、车辆拥堵禁入、压白线、有车占道、右转不礼让行人、大弯小转； 8、设备首次登陆时进行初始化设置密码，初始化完成后通过正确的用户名密码登陆设备； 9、可添加IP摄像机≥4路，支持网络高清视频和图片同时接入， 总码率不小于100Mbps； 10、支持将1/2/3/4张原始图片进行合成，支持多种合成形状选择，图片顺序可任意修改；支持去除原始图片黑边； 11、支持超速检测和欠速检测。可分别设定高限速和低限速值； ★12、硬盘接口：1个，3.5英寸；一键复位按钮：1个，长按复位键可恢复系统到出厂默认配置；SIM卡槽：1个，天线接口：1个3G/4G模块天线接口、1个GPS模块天线接口；RS232串口：1个；RS485接口：2个；报警输入接口：3个；报警输出接口：3个；音频输入接口：1个；音频输出接口：1个；状态指示灯:2个；USB3.0接口：1个； ★13、违法图片支持类型：交通抛洒物；行人事件；左转不礼让直行；大弯小转；车辆排队加塞；右转不礼让横向直行；右转不礼让直行行人；不按规定使用远光灯；禁货；行人卡口；非机动车占道； B类违法停车； C类违法停车； D类违法停车；非机动车超载；未戴安全头盔；出店经营；机动车违停；非机动车违停；流动摊贩；禁止通行；未按规定依次通行；交通滞留；非机动车装载伞具；违法倒车； ★14、违法图片支持类型：未与前车保持安全距离；飙车；车牌污损；非机动车闯红灯；道路安全预警;交通事故；占用应急车道；不按规则使用转向灯；非机动车逆行；非机动车越线停车；手动抓拍；施工；路障；火焰检测；烟雾报警；区域入侵； | 台 | 1 |
| 2 | 智慧校园综合管理平台软件 | 支持配置菜单列表的显示字段，可根据列表的字段对列表记录进行筛选、排序。 ★支持对导入、导出平台 Excel 业务数据进行密码加密；支持通过恢复默认一键还原菜单分组、菜单项的布局和显示顺序。 ★支持用户绑定 MAC 地址，限制用户登录指定 MAC 地址的 PC 客户端；支持设置用户有效期截止时间； 支持对添加/导入的人员头像进行人脸图片质量检测，可返回不合格的照片原因记录； 支持车辆信息的管理，操作包括新增、编辑、删除，导入，导出；支持根据当前系统具备的业务组件， 动态加载车辆信息的业务字段；支持自动加载新增业务组件具备的车辆业务字段； 支持根据当前系统具备的业务组件，动态加载组织类型，可自动加载新增业务组件具备的业务组织类型； ★支持逻辑组织树的管理与配置，支持用户组织在基础组织和逻辑组织切换，并应用到客户端，管理端、移动端； 支持对 UPS 市电断电/市电恢复报警事件进行管理，并配置报警预案及对应的事件联动动作，并在客户端、APP、管理端事件中心可以查询和处理； 支持在地图图片管理列表中标记高清大图图片，支持过滤展示正在切片的任务处理进度信息；支持光栅地图的比例尺设置； ★支持一个本级域按不同级联方式添加一个或多个上级域；支持平台上下级联网络拓扑，支持展示级联的连接、数据推送状态的展示； 支持设置被访对象是否必填；支持设置固定审核对象；支持设置随访人员信息是否必填；支持设置每日访问人数上限； ★支持快速下发任务查询，查询条件包括更新开始及更新结束时间、下发状态、门禁设备、下发类型；支持人员添加时，显示人脸特征值提取状态； 支持图片、视频、PDF、音频文件素材的数量统计与展示；支持以组织维度进行素材播放的次数、时长、投放终端的数量等数据统计与展示； | 套 | 1 |
| 3 | 车辆卡口系统授权_抓拍点数量（授权） | 支持单窗口展示电子地图及卡口设备在地图上的位置； 支持多个窗口展示卡口通道的视频或图片，支持在视频窗口选择卡口设备进行频预览或者图片预览； 支持选择通道展示过车记录，支持手动刷新或开启实时刷新过车记录，可选择过车图片查看过车记录的详情。 支持根据时间、车牌号码、车速等信息查询卡口通道的过车记录，并支持导出过车记录。 | 路 | 6 |
| 4 | 智慧校园综合管理平台服务器（企业版服务器） | 处理器 一颗Hygon 5285 2.5G 16C 135W 内存：DDR4 32G*2 硬盘 标配2TB 3.5英寸7.2K 6Gb SATA硬盘*2，最大支持前置12块2.5英寸或者3.5英寸SAS/SATA 支持热插拔 支持1个板载 M.2 SSD RAID控制器：LSI SAS3008 SAS卡/无缓存 嵌入式网卡：板载双口千兆RJ45网卡+双口1G RJ45网卡*1+四口1G RJ45网卡 网口特性：支持负载均衡等网络高级特性 接口：2个VGA接口，4个USB 接口。 风扇：4个热插拔N+1冗余风扇模组 | 套 | 1 |
| 三、线材及辅材 |
| 1 | 测速监控立杆 | 监控立杆高度6米，臂长2-3米（根据现场情况定制），镀锌喷塑，八角杆，立杆厚度 5mm 以上，含杆上设备箱400*500（内含空开、插座） | 个 | 6 |
| 2 | 测速监控立杆基础 | 混凝土基础大小不小于1*1*1.5米，包含立杆基础预埋件，基础混凝土强度不得低于 C25，设计风载大于 23ｍ/s，含杆体接地极。 | 套 | 6 |
| 3 | 管理电脑 | 1.名称:管理电脑 2.需满足各项目对校园道路测速的使用要求。 3.参数：处理器类型：Intel酷睿i5 标称主频：3GHz 内存容量：8GB 硬盘容量：1TB 显示器类型：LCD，分辨率1440*900 显示器尺寸：23寸 | 台 | 1 |
| 4 | 千兆交换机 | 千兆网络交换机 提供8个10/100/1000M 自适应RJ45端口，所有端口均可实现线速转发； | 台 | 6 |
| 5 | 四口光纤终端盒 | 4口光纤终端盒，含4条SC口尾纤 |  |  |
| 6 | 工业级千兆光纤收发器 | 千兆速率，6000V防雷，适用温度-40℃~85℃ | 对 | 6 |
| 7 | 室外四芯 单模光缆 | 国标GYTA4B1 | 米 | 1300 |
| 8 | 光纤熔接费 | 光纤熔接，含辅助材料 | 项 | 1 |
| 9 | 电源线 | ZR-RVV2*1.0 | 米 | 1500 |
| 10 | 防水六类网线 | 室外防水六类网线 | 米 | 200 |
| 11 | 室外直埋穿线管 | PE32穿线管 | 米 | 1300 |
| 12 | 室外管沟 土方开挖及恢复 | 包含铺装路面、绿化带内的管沟开挖及恢复， 自行勘察综合计价 | 项 | 1 |
| 13 | 辅料 | 施工中用到的零星材料 | 批 | 1 |
| 四、系统集成费 |
| 1 | 系统集成费 | 包含摄像机的安装、调测；后端存储、平台的调测；原监控系统平台的对接，调测。工程机械使用，按照综合路综合计价 | 综合路 | 6 |

# 第二条 甲方职责

2.1乙方提供的设备、材料到达甲方后，双方进行验收。

2.2在项目期间做好必要的项目配合和协调工作，协调安装场地，使其具备安装条件。

2.3在方案有变更时应尽早通知乙方，并做好书面记录。因此导致工期迟延的，工期顺延。

# 第三条 乙方职责

3.1设计并与甲方详细讨论方案，解答甲方对安装工作的相关咨询。

3.2按照项目技术方案实施项目，保质、保量、按时完工。

3.3 乙方提供相关设备资料，包括合格证、检验证。

# 第四条 项目管理

4.1此项目乙方选派最优秀的项目管理人员进行项目管理，并服从甲方现场管理人员指挥。

4.2在合同签订5日内乙方工程技术人员在甲方具备安装条件时，乙方即开始设备的现场安装和调试，施工工期       天。

# 第五条 验收

5.1乙方提供竣工验收资料后 7 个工作日内，由甲方根据项目技术方案及合同约定的质量要求进行项目验收，无项目技术方案的则按国家现行相关标准，项目验收合格的，甲方签字确认。

# 第六条 付款方式

6.1合同费总额        元，无预付款；验收合格正常使用支付95%，如无质量与售后服务等方面问题，余款一年内一次性付清。注：需开具增值税专用发票。

付款前，乙方须先向甲方提供同等金额的正规发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担违约责任。

乙方信息如下：

开户行：

户名：

账号：

# 第七条 售后服务与维护

7.1本项目的质量保证期为[       ]年，设备（材料）的质保期自设备（材料）验收合格之日起算；硬件设备和软件系统的质保期自项目验收合格之日起算，在此期间乙方提供免费维护（包括但不限于备品备件费用、维修工程师的工时费、差旅费等）。但对于由于不可抗力，如火灾、水灾、台风、雷击、地震、战争、政府禁令等不能预见、不能完全避免并不能完全克服的客观情况或非乙方原因造成损害的，乙方提供收取材料成本的免人工费用的维护。

7.2质保期满后，乙方提供有偿维护，收取材料、人工费等维保费用。

# 第八条 违约责任

8.1乙方保证为甲方提供的设备、材料为正规渠道产品，否则乙方承担甲方因此遭受的损失（包括但不限于任何第三人向甲方主张的侵权赔偿费用、律师费、诉讼费、差旅费等一切费用）。若验收时发现存在质量问题的，乙方负责予以更换或退货；乙方保证项目的质量，若验收不合格的，乙方负责无偿整改或返工，同时乙方整改、返工导致的工期延误仍须按照本合同约定承担违约责任。

8.2甲方若逾期不支付乙方合同款，每逾期一周，应向乙方支付合同总额的0.1%作为逾期违约金，不足一周按一周计。甲方支付逾期违约金，并不免除其支付合同款的义务。逾期超过两周，乙方有权解除本合同，解除合同并不影响甲方对前述违约金的支付，违约金不足以弥补乙方损失的，甲方还应另行赔偿。

8.3若因乙方责任影响进度，每延迟一周，乙方按合同总额的0.1%向甲方支付逾期违约金；若因不可抗力、甲方原因影响进度，工期相应顺延。

8.4任何一方可在违约事项发生后30个工作日内，向对方发出要求索赔的通知，对方在接到索赔通知后10个工作日内给予答复，对方在10个工作日内未予答复，应视为该项索赔已经被接受。

第九条 保密条款

9.1本合同一方(“资料披露方”)对其向本合同另一方(“资料接受方”)按照本合同(或就本合同)所提供的各类技术和商业资料、规格说明、图纸、文件及专有技术 (简称“保密资料”)享有合法所有权。

9.2除本合同授权实施的行为外，资料接受方应将保密资料视为商业秘密予以保护，且不得将该保密资料部分地或全部地复制或向第三方披露。资料接受方可仅为本合同的目的向其确有知悉必要的雇员披露对方提供的保密资料，但同时须指示其雇员遵守本章规定的保密及不披露义务。接受方仅得为执行本合同下义务的目的对保密资料进行复制，本合同终止或解除后，接受方必须将保密资料全部返还披露方，并销毁所有复制件。接受方应当妥善保存保密资料，并对保密资料在接受方期间发生的被盗、不慎泄露、或其他有损保密资料保密性的事件承担全部责任，因此造成披露方损失的，接受方应负责赔偿。

9.3当出现下述情况时，本条对保密资料的限制不适用，当保密资料：

（1）并非资料接受方的过错而已经进入公有领域的；

（2）已通过该方的有关记录证明是由资料接受方独立开发的；

（3）由资料接受方从没有违反对资料披露方的保密义务的人取得的;或法律要求资料接受方披露的，但资料接受方应在合理的时间提前通知资料披露方，使其得以采取其认为必要的保护措施。

9.4本合同保密期限为合同生效之日起三年。

第十条 不可抗力

10.1本合同所称不可抗力，是指本合同各方由于地震、台风、水灾、战争以及其它不能预见，并且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况。

10.2本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起的30日内通知本合同的其它方，并在不可抗力发生之日起的90日内向其它方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

10.3因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

10.4如果因不可抗力的影响致使本合同中止履行90日以上时，甲方或者乙方均有权利终止本合同，并书面通知对方。

# 第十一条 适用法律和争议解决

11.1本合同适用中华人民共和国法律。

11.2所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方均可向[甲方 ]所在地有管辖权的人民法院起诉。

11.3诉讼进行过程中，双方将继续履行本合同未涉诉讼的其它部分。

# 第十二条 合同生效及其他

12.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

12.2本合同一式[肆]份，甲乙双方各执[贰]份，具有同等法律效力。

12.3任何一方未经另一方同意，不得向任何第三方透露本合同的签订及其内容（包括但不限于项目技术方案、业务报价等）。乙方向其关联公司透露的，不在此限。

12.4任何与本合同相关但未在本合同中明确规定的事项将由双方另行友好协商解决。对本合同做出的任何修改和补充应为书面形式，由双方签字盖章后成为本合同不可分割的部分。本合同与其补充合同或补充协议冲突时，以补充合同或补充协议为准。

12.5未得到对方的书面许可，一方均不得以广告或在公共场合使用或摹仿对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写，任何一方均不得声称对对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写拥有所有权。

12.6本合同的任何内容不应被视为或解释为双方之间具有合资、合伙、代理关系。

12.7本合同替代此前双方所有关于本合同事项的口头或书面的纪要、备忘录、合同和协议。

12.8双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知都必须按照本合同中的地址，以书面信函形式或双方确认的通讯方式进行。采用信函形式的应使用挂号信或者具有良好信誉的特快专递送达。如使用挂号信件或特快专递，通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。如使用挂号信件或特快专递方式，接受方签收挂号信或特快专递的时间（以邮局或快递公司系统记录为准）为通知送达时间；如果因接受方原因（包括但不限于接受方拒收书面信函、接受方电子邮箱地址不存在或者邮箱已满或者设置拒收等）导致通知发送失败，视为通知已经送达（发送方载明的书面信函寄出时间或者电子邮件发送时间视为通知送达时间）

甲方（签章）:

法定代表人或授权代表(签名)：

日期：

乙方（签章）:

法定代表人或授权代表(签名)：

日期：

第四章    投标文件格式

投标人提交文件须知：

1．磋商文件中有投标文件格式模板的，按本文件提供的模板填写；没有模板的，投标人自行编制。投标文件的编写顺序按“第一章总则 4.投标文件的编制”要求进行，混乱的编排以致投标文件被误读或采购人查找不到有效文件，后果由投标人承担

2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3.采购人将依据投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同合格性及能力。投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

(一)投标函

江苏师范大学科文学院：

(投标人全称)授权         (投标人代表姓名)           (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                          (项目名称、项目编号)采购的有关活动，并对此项目进行投标，为此：

1.我方同意在本项目招标文件中规定的投标日起90日内遵守本文中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备及本项目规定的资格条件。

3.提供投标须知规定的全部招标文件，包括招标文件正本1份，副本4份。

4.按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标详见报价明细表及服务方案。

5.保证忠实执行双方签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.保证遵守招标文件的各项规定。

7.如果在规定的投标有效期内撤回投标，我方同意将被列入不良记录名单。

8.我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

9.我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。如果贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

10.我方承诺：采购人如果需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

11.我方承诺接受招标文件中《成交合同》的全部条款且无任何异议。

12.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，如果有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵校采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其它供应商或者采购人工作人员恶意串通的；

- 向采购人、采购人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 未经采购人同意，在采购过程中与采购人进行协商招标的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

- 拒绝质量技术监督部门对投标样品或成交货物作质量检验的。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：__________________________

邮编：__________________________

电话：                         _

投标人：                  （公章）

法定代表人签字：_________________

法定代表人盖章：_________________

日期：			    年    月    日

（二）投标报价一览表

| 项目名称：江苏师范大学科文学院校园道路测速设备（系统）采购与安装项目 项目编号：2023H0414 |
| --- |
| 合计（人民币） | 小写：¥ 元 （大写：人民币 元） |
| 供货+安装总时间： 日历天 |
| 质保期： 年 |
| 备注： |

注：投标报价包含了设备（系统）的运输、装卸、安装、铺设、调试、连通、配合费、保质期内的服务、利润、税金和承担的风险等一切可能产生的费用。

投标人：		                  （公章）

投标人代表签字：

日期			    年    月    日

（三）投标报价明细表

项目名称：江苏师范大学科文学院校园道路测速设备（系统）采购与安装项目

项目编号：2023H0414

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌型号 | 规格和技术参数 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币） | 小写：¥ 元 （大写：人民币 元） |
| 供货+安装总时间 | 日历天 |
| 质保期 | 年 |

注：“设备名称”一栏应详细填写该套设备（系统）的组成部分，包括主要零部件、配件、模块等，应明确反映出该套设备（系统）的价格构成。

投 标 人(加盖公章)：

投标人代表签字：

日          期：

(四)法定代表人授权委托书

江苏师范大学科文学院：

本授权书声明：注册于            （投标人住址）的            （投标人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                     项目，项目编号：          ，以本

公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人印刷体姓名、签字或盖章：

投标人代表印刷体姓名、签字或盖章：

投标人全称、投标人公章：

日期：			    年    月    日

（五）承诺书

致江苏师范大学科文学院：

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目相关资质要求。

我单位按照采购（招标）文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

我单位兹宣布同意如下:

一、完全承担根据本项目招标文件规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核采购文件（含采购文件的澄清或者修改），完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为90个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次招标采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或投标人代表（签字或盖章）：

联系电话：

移动电话：

（六）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

我公司郑重声明：

我公司具备履行本项合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项合同我公司已具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。

主要专业技术能力有：                  。

投标人（公章）：

日期：______年  月  日

（七）无重大违法记录的书面声明

我单位在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或投标人代表（签字或盖章）：

联系电话：

移动电话：

（八）商务与技术条款偏离表

| 条款号 | 招标文件条款内容 | 投标人响应内容 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如无偏差，投标人不需要填表，但应声明：“本投标文件完全响应磋商文件所有条款的要求，无偏差。”

投标人：   （单位全称） （盖章）

投标人代表签字：___________________

日期：

（九）业绩一览表

| 起止时间 | 项目名称 | 采购单位 | 采购单位联系人及电话 | 中标额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（十）设备（系统）清单

（名称、技术参数、数量、功能、质保年限等）；

（十一）实施方案

（设备（系统）的供货与安装调试、质量和安全保障措施等）；

（十二）服务支持与售后

（项目负责人及人员配置、应急响应预案、售后维保方案、培训方案等）；

（十三）投标代表缴纳社保证明

（十四）资格审查符合性审查材料索引表

| 序号 | 文件名称 | 备注 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 |  |  |
| 2 | 法定代表人的授权委托书 |  |  |
| 3 | 承诺书 |  |  |
| 4 | 无重大违法记录的书面声明 |  |  |
| 5 | 营业执照复印件 |  |  |
| 6 | 资产负债表、利润表 |  |  |
| 7 | 信用证书或信用查询截图 |  |  |

注：

1）投标人需标明相关材料在投标文件中的对应页码。

2）资格审查符合性审查包含但不限于上述材料。

评分办法

| 项目及分值 | 评 分 依 据 | 对应页码 |
| --- | --- | --- |
| 价格 （30分） | 各响应供应商价格得分=最低报价（响应供应商的最低报价（最终报价））÷各响应供应商报价（最终报价）×30 |  |
| 企业资质 （5分） | （1）投标人具有GB/T 19001质量管理体系，得0.5分，没有得0分；具有GB/T 45001 职业健康安全体系，得0.5分，没有得0分；具有GB/T 24001环境管理体系，得0.5分，没有得0分； （2）投标人具有电子与智能化工程专业承包壹级得2分，贰级得1分，其余等级不得分； （3）投标人具备道路测速系统计算机软件著作权证书的得1分。 |  |
| 企业业绩 （10分） | 企业类项目业绩：投标文件中提供自2020年8月1日以来类似业绩（合同复印件，投标时须提供原件核查后方为有效），每一份得2分。本项最多得10分。 |  |
| 品牌和选型 （10分） | 评委根据投标人所投产品的品牌与选型情况，结合投标人提供该项目的彩页说明书进行综合打分。优等的9-10分，良等的7-8分，一般的6分，其他的6分以下。 |  |
| 施工组织和质量保证措施 （10分） | 对本项目施工难点的预测及提出合理解决办法，质量保证措施；安装过程中的各单位的配合方案及成品保护措施等。优等的9-10分，良等的7-8分，一般的6分，其他的6分以下。 |  |
| 技术规格和技术性能 （20分） | 对磋商文件中设备技术规格和技术性能，结合投标人提供该项目的彩页说明书进行评分，完全满足磋商文件要求的得15分。高于磋商文件要求的，每一项加1分，低于磋商文件要求的，每一项减2分。 本项最高得20分，最低得0分。 |  |
| 实施方案 （10分） | 对响应文件中《实施方案》对项目整体的需求及方案设计合理性科学性、执行性等方面进行评价。优得10-8分，良得7-5分，一般得4-3分，差得2-0分。 |  |
| 服务支持与售后（5分） | 对响应文件中《服务支持与售后》详细的项目负责人及人员配置、应急响应预案、售后维保方案、培训方案以及产品质保承诺等进行评分。优得5-4分，良得3-2分，一般得1分，差得0分。 |  |

注：总分最高者为成交候选人；最高分相同时，价格分高者优先。

# Text boxes

（法定代表人二代身份证正反面复印件粘贴处）

（投标人代表二代身份证正反面复印件粘贴处）